УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» «24» мая 2013 г. ______________/Яценко В.Г./ М.П.

Закупочная документация

о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на поставку транспортного средства «Мобильная лаборатория (лаборатория контроля качества и диагностики), выполненная на базе а/м «Форд» Комби 3000».

Настоящим Государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области» (именуемое в дальнейшем – Заказчик, ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области») в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках для нужд ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» от 07.03.2013 г., сообщает всем заинтересованным лицам (далее – Участники закупки) о наличии потребности в товарах и предлагает принять участие в настоящем запросе ценовых котировок в электронной форме.

1. Информация о Заказчике, общая информация о процедуре закупки:

| № п/п | Наименование показателя | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование | Государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области» |
|  | Сокращенное наименование | ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» |
|  | Место нахождения | 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, д.18/1 |
|  | Почтовый адрес | 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, д.18/1 |
|  | Адрес электронной почты | expertiza56@list.ru |
|  | Сайт, на котором размещается информация о проведении настоящей закупки | www.zakupki.gov.ru |
|  | Сайт Оператора электронной площадки | www.utp.sberbank-ast.ru |
|  | Контактное лицо (ф.и.о., должность) | Щукин Максим Анатольевич, главный юрисконсульт |
|  | Контактный телефон, факс | тел./факс (3532) 77-14-76 |
|  | Способ закупки | Запрос ценовых котировок в электронной форме |
|  | Форма проведения закупки | открытая |
|  | Форма подачи заявок на участие в закупке | открытая |
|  | Предмет закупки | Поставка транспортного средства «Мобильная лаборатория (лаборатория контроля качества и диагностики), выполненная на базе а/м «Форд» Комби 3000» (ОКДП – 3590000) |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 8800000 (Восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек |

2. Информация о потребности в товарах, на удовлетворение которой направлена настоящая закупка (предмет договора):

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики закупаемых товаров | Ед. изм., кол-во | Стоимость, рубль РФ. Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортное средство «Мобильная лаборатория (лаборатория контроля качества и диагностики), выполненная на базе а/м «Форд» Комби 3000» |  | 1 штука | 8800000,00 |
| 1.1.1. | Базовое шасси, дооборудование базового шасси | Автомобиль-носитель «Форд» Комби 3000 Переднеприводной фургон с однорядной кабиной, двойное пассажирское сиденье в кабине, со средней крышей. Двигатель: дизель не менее 2,2л не менее 125 л.с. Фургон металлический. Перегородка металлическая сплошная. Механическая коробка передач, не менее 6 передач. Средняя колесная база. Распашные задние двери. Сдвижная боковая дверь со стороны пассажира. Цвет – белый. Комплектация: гидроусилитель руля, иммобилайзер, АВS – антиблокировочная система тормозов, центральный замок с двойным запиранием и дистанционным управлением, передние электростеклоподъемники, автомагнитола с возможностью воспроизведения МР 3 с 4 колонками, выключатель массы в кабине водителя, передний подлокотник, сдвоенное переднее пассажирское сиденье, подголовники, боковая сдвижная дверь со стороны пассажира, распашные задние двери, запираемый на ключ багажник, тонированные стекла, полноразмерное запасное колесо, задние брызговики, 16 дюймовые стальные диски, кондиционер. Размеры: Габаритная длина не менее 5200 мм Габаритная ширина не менее 1900 мм Габаритная высота не менее 2300 мм Колесная база не менее 3300 Ширина заднего проема не менее 1500 мм Грузоподъемность не менее 1300 кг Задняя подножка. | 1 штука |  |
| 1.1.2. | Рабочее пространство сотрудников | Освещение салона: дежурное – (люминесцентные светильники 12В) не менее 2 Стол для оргтехники с местами подключения (блок розеток 220В) - 1 Рабочий стол специалистов (не менее 2 мест) с местами подключения оргтехники (блок розеток 220В) – 1 Сиденья специалистов (кресло офисное поворотное) с креплением в транспортном положении – 2 Остекление салона: раздвижное окно спереди по левому борту и в сдвижной двери – 2. |  |  |
| 1.1.3. | Электрооборудование | Щит управления с автоматами защиты, УЗО, электрическая разводка 12/220В в коробах Лючок в борту для подключения внешнего источника питания 220В Розетки RJ – 45 по 2 штуки на каждом рабочем месте Преобразователь напряжения 12В-220В мощностью 1 кВт с дополнительным АКБ-75. |  |  |
| 1.2. | Георадар ОКО-2, автомобильный комплект для определения толщины конструктивных слоев дорожной одежды | Автомобильный датчик перемещения ДПА автомобильная подвеска Профессиональная версия ПО (geoscan 32) Рупорный антенный блок АБ-1700 Диапазон 35-1700 МГц Максимальная глубина зондирования – 1 м Разрешающая способность по глубине – 0, 03 м. | 1 штука |  |
| 1.3. | Проблесковые маячки оранжевого цвета (световая балка) устанавливается на крыше автомобиля | Материал – ударопрочный поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Габариты – ВхШхД (высота без учета креплений) 1065х300х80мм Комбинация световых режимов работы не менее – 1. Количество светодиодов – 32. Питание – 12В. Цвет – оранжевый. | 1 штука |  |
| 1.4. | Базовое программное обеспечение | Служит для записи в экономичном режиме (без видеофильма) данных о пройденном пути, продольном и поперечном уклоне, угле поворота трассы и скорости движения, обеспечивает возможность ввода предварительной информации: - наименование дороги; - дата обследования; - масштабный коэффициент датчика пути. | 1 штука |  |
| 1.5. | Комплект аппаратуры для сбора информации и осуществления соответствующих измерений | Комплект аппаратуры включает в себя: 1. Интерфейсный блок ИБ-4: - Габаритные размеры: 235х175х55 мм; - напряжение питания от автомобильной сети – 12 В; - связь СПК; - наличие на лицевой панели 2 выключателей, кнопки «сброс» - 4 светодиодных индикатора. - сигнал включения интерфейсного блока; - сигнал включения гиросистемы; - сигнализатор автоматического арретирования гироскопов и готовности; - сигнал состояния микропроцессора блока. 2. Комплект кабелей: 2.1) Силовой кабель (АКБ-КК) 12V разъемы 2РМ22КПН4Г3В; клеммы d=6 мм, провод L=4,5-6,5; провод ПВС 2х4; 2.2) Силовой кабель (КК-ИБ) – разъемы 2РМ14КПН4Ш1В1 (вилка), 2РМ14КПН4Г1В1 (розетка), провод L=1,2 м; МГТФ>0,35 мм; 2.3) Силовой кабель (КК-БПГ) – разъемы 2РМ22КПН4Г3В; - 2РМ22КПН4Ш3В; провод L=0,7 м; ПВС2х2,5; 2.4) Кабель (КК-АС/DC 12-220V)-разъемы 2РМ22КПН4Ш3В-клеммы d=6 мм, провод L=0,8 м; ПВС 2х4; 2.5) Кабель (БПГ-ИБ) – разъемы РС 15 (штыри) – РС 15 (гнезда), провод L=1,8 м МГТФ 0,35 или 0,2 кв. мм; 2.6) Кабель (БПГ-МГВ-1) – разъемы 2РМД33КПН32ГБВ (розетка) - 2РМД33КПН32Ш5В (вилка), провод МГТФ 0,75мм L-1,1м 2.7) Кабель (БПГ-ГА-8) – разъемы РП1d-11ЛП-П-О (вилка) – 2РМ24КПН19Г18 (розетка), провод МГТФ 0,75мм L=1,3м; 2.8) Кабель датчика пути – разъемы РС4ТВ, провод МГТФ0,35мм, L=4,5-6,5м; 2.9) Кабель датчика ровности 1 – разъемы РС9pin(IBM)-2РС7ТВ, провод L=5,5-6,5м; МГТФ 0,35кв.мм; 2.10) Кабель датчика ровности 2 – разъемы РС9pin(IBM) – 2РС7ТВ, провод L=5,5-6,5м; МГТФ-0,35мм; 2.11) Кабель дополнительной клавиатуры – разъемы РС 15 штыри – клавиатура, провод МГТФ 0,35мм, L=1м; 2.12) Кабель питания 220V сетевого фильтра с розетками; 2.13) Кабель питания видеокамеры ПВС 2х0,75; 2.14) Кабель USВ (видеокамера – ПК); 2.15) Кабель питания ПК 220V; 2.16) Кабель USВ (ИБ-ПК). 3. Система преобразователей и стабилизации электропитания. Назначение: преобразует бортовое напряжение 12В в 220В, стабилизирует постоянное напряжение 12В до уровня ±5В и ±12В. Характеристики: - Входное напряжение в пределах +9В…+18В - Выходное напряжение не более ±5В и ±12В - Мощность не менее 3Вт - 220В (переменный ток с синусоидальным выходом) - Мощность – 300 Вт 4. Ноутбук НР Pavilion dv 6: Процессор – Intel Corei 7 2,6 ГГц Диагональ экрана – 15,6˝ Оперативная память – 6 Гб, DDR3 :Жесткий диск – 640 Гб 2,5˝ Видеокарта – отдельный чип Устройство чтения карт памяти – SD, ММС, МS Оптические накопители – DVD Звуковая подсистема – встроенный динамик Сетевая карта WI-FI – 1000 Мбит/сек Время автономной работы не менее 2 часов Программное обеспечение – Лицензионная Microsoft Windons 7 Home Basic Edition; Ноутбук, кабель питания, руководство пользователя, сумка. | 1 комплект |  |
| 1.6. | Автоматизированная система измерения геометрических параметров дорожного покрытия (уклоны, радиусы, углы поворота) | Гироскоп для измерения продольных и поперечных уклонов проезжей части МГВ – 1СУ: - Габариты не более – 145х145х220мм - Масса не более – 5, 1 кг - Диапазон измеряемых уклонов не менее ±120 промилле -Точность измерения не более ±1 промилле Гироскоп для измерения углов поворота трассы в плане – ГА – 8: - Габариты не более 170х170х200мм - Масса не более 4,0 кг Диапазон измеряемых углов – 360 º - Точность измерения не более - 1º Блок питания гироскопов (БПН): - напряжение питания – 12В Выходное напряжение/частота – 36В, 3 фазы/400 Гц Габариты не более 260х200х100мм Максимально потребляемый ток гироскопической системой (бортовая система питания автомобиля 12 В) – 4,3А | 1 штука |  |
| 1.7. | Толчкомер для измерения ровности покрытия ИР-1м | Класс защиты IP-67 Масса прибора (без компьютера) не более 0,1кг Количество измерительных импульсов – 1 Диапазон измерений не менее 0,01-1 см/км Максимальная частота обновления считываемой информации не менее 10 кГц. | 1 штука |  |
| 1.8. | Профилометрический прибор механический для измерения ровности покрытия РИКАД-2 | Количество измерительных каналов – 1 Диапазон измерений амплитуд микропрофиля не менее 0,001-0,15м Максимальная частота обновления считываемой информации не менее – 10 кГц Класс защиты IP – 67 Рабочий диапазон температур от -5… +45ºС Масса прибора (без компьютера) не более 0,5 кг Наличие сертифицированного программного обеспечения «Профиль-М». | 1 штука |  |
| 1.9. | Лазерная сканирующая система «Волна-2» для автоматизированного измерения глубины колеи | - Ширина захвата 3,6м; шаг сканирования не более 150мм; - погрешность определения глубины колеи в динамическом режиме – 2мм; - кол-во лазерных измерительных каналов не менее 2; - диапазон измерений не менее 0,002-0,15м; - максимальная частота считываемой информации не менее 1 кГц; - рабочий диапазон температур ºС, не менее от -5+45ºС; - масса прибора (без компьютера) не более 5 кг. | 1 штука |  |
| 1.10. | Видеосистема (цифровая камера, NOTEBOOK, программное обеспечение) с привязкой видеокадров к пройденному пути. Для записи двух видеофильмов с записью в видеокадрах пройденного пути. Видеосистема, позволяющая одновременно получать данные о геометрии и ровности | Видеокамера: - габаритные размеры 140х60х120мм; - оптическая система Zeiss с автофокусом; - матрица НД с физическим разрешением не менее – 2 мегапикселей; - видео высокой четкости, максимальное разрешение – 1600х1200; - микрофон - видео с частотой кадров не менее 30 кадров в сек. - высокоскоростное подключение USB2.0.; - программное обеспечение: - обеспечивает возможность записывать видеофильм по выбору оператора; - индицировать на экране ПК данные о ровности, уклонах и о пройденном пути (км+м); | 1 штука |  |
| 1.11. | Цифровой фотоаппарат Fujifilm Х-S1 или эквивалент | Матрица Общее число пикселов 12 млн Физический размер 2/3″ Кроп-фактор 3.93 Максимальное разрешение 4000 х 3000 Тип матрицы СМОS Чувствительность 100 – 3200 ISO, Auto ISO, ISO 6400, ISO 12800 Вспышка встроенная, до 8м Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический, подвижный элемент в объективе Скорость съемки 10 кадр./сек. Формат кадра (фотосъемка) 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 Фокусное расстояние (35мм эквивалент) 24 – 624мм Оптический Zoom > 20х Диафрагма F2.8 – F5.6 Возможность установки сменных насадок есть Название объектива Fujinon Число оптических элементов 17 Число групп оптических элементов 12 Особенности асферические линзы, низкодисперсные линзы Видоискатель и ЖК-экран Видоискатель электронный Поле зрения видоискателя 100% Число пикселов видоискателя 1440000 ЖК-экран 460000 пикселов, 3 дюйма Тип ЖК-экрана поворотный Экспозиция Выдержка 30 – 1/4000 с Автоматическая обработка экспозиции с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы Экспокоррекция +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени Замер экспозиции мультизонный, общий (Evaluative) Брекетинг экспозиции есть Фокусировка Подсветка автофокуса есть Ручная фокусировка есть Корректировка автофокуса есть Минимальное расстояние съемки 0.01м Память и интерфейсы Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC Форматы изображения 3 JPEG, RAW Интерфейсы USB 2.0, видео, HDMI, аудио Питание Формат аккумуляторов свой собственный Кол-во аккумуляторов 1 Емкость аккумулятора > 460 фотографий Запись видео есть Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 25/30 кадров/с при разрешениях 1280х720 и 1920х1080 Оптический Zoom при записи видео | 1 штука |  |
| 1.12. | Прибор для измерения пройденного расстояния (автомобильный) ИП-5 | - Габаритные размеры – 125х60х25мм - Точность измерения пройденного пути – 0,1м - Возможность автономной работы (без бортового компьютера) | 1 штука |  |
| 1.13. | Портативный прибор для измерения упругого прогиба дорожного покрытия «Микродин» | Динамическое напряжение от воздействия производимого прибором, распространяются на глубину до 70 см от поверхности покрытия дорожной одежды - масса не более 14,5 кг - размер не более 210х280х920мм - рабочий диапазон температур 0+35ºС - диапазон измеряемых прогибов – 0,12…1,5мм - питание от батареи – 9В | 1 штука |  |
| 1.14. | Первичная метрологическая поверка оборудования | Документ о поверке полного комплекта оборудования выдается заказчику при сдаче-приемке мобильной лаборатории | 1 штука |  |
| 1.15. | Автомобильный инструмент ОМТ101S OMBRA (101 предмет) | Головка торцевая 1/2″DR – 13 шт. Удлинитель 1/2″DR – 125мм Головки свечные 1/2″DR – 2шт. Трещотная рукоятка 1/2″DR – 48 зуб. Кардан шарнирный 1/2″DR – от 850-950мм Привод 1/4″ Головка торцевая 1/4″DR – 13шт. Удлинитель 1/4″DR – 2шт. – 50,100мм Трещотная рукоятка 1/4″DR Кардан шарнирный 1/4″DR Адаптер для вставок бит 1/4″DR Вставки бит 1/4″DR – 3 шт. Отверточная рукоятка 1/4″DR Ключи комбинированные – 10 шт. Ключи торцевые шестигранные – 9 шт. Бокорезы, пассатижи, длинногубцы, молоток, ножовка, отвертки – 6 шт. Рулетка – 5 м Пластиковый кейс | 1 комплект |  |
| 1.16. | Рейка РДУ-Кондор для измерения продольных и поперечных уклонов и ровности элементов дорог | Длина – 3м, складная в чехле (3 сложения), ампульный уровень. | 2 штука |  |
| 1.17. | Рейка РДУ-Кондор-ЭЛ | Длина – 3м, складная, электронный уровень | 1 штука |  |
| 1.18. | Рулетка 50 м YC 50/5 | Стальная крашенная лента в открытом корпусе, ширина ленты – 13мм | 3 штуки |  |
| 1.19. | Рулетка 100 м PR 100/5 | Стальная крашенная лента в открытом корпусе, ширина ленты – 13мм | 2 штуки |  |
| 1.20. | Пресс электромеханический Uniframe 70-TO 108/E для испытания асфальтобетона на сжатие и сдвигоустойчивость по ГОСТ 12801-98 | Питание 220В/50Гц Диапазон усилия до 50кН Цифровой измеритель перемещения Вес 110кг Размеры: 570х500х1300мм | 1 штука |  |
| 1.21. | Измеритель плотности асфальтобетона ПАБ-1.0 | Диапазон контроля плотности 2-2,7г/см3 Максимальная температура объекта контроля – 120°С Время одного измерения – 5-30сек Диаметр плиты прибора – 250мм Вес прибора – 2,5кг | 1 штука |  |
| 1.22. | Комплект колец КОПГ-1 для отбора немерзлого и мерзлого грунта | В комплект входят: 3 кольца d – 50, 70, 80мм, 3 крышки, винтовая ручка. | 10 комплек-тов |  |
| 1.23. | Ручной водяной насос, обеспечивающий подачу охлаждающей воды к коронке керноотборника KB-200 GÖLZ | Емкость 10л, с манометром и шлангом 4м, с латунной шланговой муфтой. | 1 штука |  |
| 1.24. | Коронка алмазная GÖLZ для керноотборника KB-200 | Размеры: d – 158мм, высота – 430мм. | 3 штуки |  |
| 1.25. | Тахеометр Leica TC06 plus R1000 | Точность измерения углов – 1"-2"-3"-5" Кратность увеличения – х30 Дальность на одну призму от 1000 до 7500м Внутренняя память – 32 Мб (опция) Рабочая температура от -20 до +50°С Время работы от 1 аккумулятора ~ 7 часов | 1 штука |  |
| 1.26. | Штатив для тахеометра NEDO-200533 | Универсальный деревянный, плоская головка, винт для тяжелых приборов. | 1 штука |  |
| 1.27. | Отражатель для тахеометра "Оптима" | Пленочный 30х30мм | 49 штук |  |
| 1.28. | Рейка нивелирная ND 345 124 | Материал – алюминий, "Е"-градуировка, длина – 5м, 5 секций, телескопическая, без уровня. | 1 штука |  |
| 1.29. | Веха для тахеометра CLS 25 | Материал – алюминий, длина – 2,5м, телескопическая. | 1 штука |  |
| 1.30. | Прибор ОНИКС-ОС для определения прочности бетона методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690-88 | Диапазон измерений: 5-100МПА. Максимальное усилие отрыва – 50кН. Размеры анкеров: d 16х35мм, d 24х48мм. Габариты: 300х70х85мм | 1 штука |  |
| 1.31. | Прибор ПОИСК-2.51 для измерения толщины защитного слоя бетона, параметров армирования | Диапазон измерения защитного слоя – 0-130мм Контролируемые диаметры – 3-50мм Погрешность измерения защитного слоя h ±(0,03h+0,5) | 1 штука |  |
| 1.32. | Адгезиметр РН (резак) для измерения лакокрасочных покрытий методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140-78, ИСО-2409 | Надрезание тремя многолезвенными фрезами с шестью режущими кромками и расстоянием между ними в 1мм (для толщины до 60мкм), 2мм (для толщины до 120мкм), 3мм (для толщины до 250 мкм). | 1 штука |  |

3. Условия исполнения договора:

3.1. Место поставки: г. Оренбург, ул. Аксакова, д.18/1, ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области».

3.2. Срок поставки: в течение 10 дней с момента заключения договора поставки

3.3. Периодичность поставки: разовая

3.4. Условия поставки: согласно проекту договора (Приложение №1 к настоящей закупочной документации), являющемуся неотъемлемой частью настоящей закупочной документации.

3.5. Форма, сроки и порядок оплаты: расчеты за поставку товаров (продукции) производятся Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: аванс – 30% от общей суммы, указанной в п. 3.3 настоящего договора;  окончательный расчет – 70%, по факту полной поставки товара (продукции).

3.6. Требования к сроку гарантийного обслуживания (гарантийному сроку): согласно проекту договора (Приложение №1 к настоящей закупочной документации), являющемуся неотъемлемой частью настоящей закупочной документации.

3.7. Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя стоимость товара (продукции), расходы на доставку, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей и т.д., т.е. является конечной.

4. Порядок подачи заявок, проведения запроса ценовых котировок в электронной форме, рассмотрения и оценки заявок:

| № п/п | Требование | Содержание требования |
| --- | --- | --- |
|  | Место подачи заявок: | Подача заявки осуществляется участником закупки из личного кабинета посредством штатного интерфейса электронной площадки www.utp.sberbank-ast.ru |
|  | Контактное лицо по приему заявок, телефон | Щукин Максим Анатольевич, тел. (3532) 77-14-76 |
|  | Дата начала подачи заявок | «27» мая 2013 г. |
|  | Время и дата окончания подачи заявок | Заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме должны быть поданы в срок до 10:00 (местное время) 05.06.2013 г. |
|  | Порядок подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме | Заявка на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника закупки, подготовленного в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 5.1., 5.2. настоящей закупочной документации |
|  | Дата и место рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов закупки будет проводиться «05» июня 2013 г.: начало в 12-00 (местного времени), окончание рассмотрения заявок в 12-30 (местного времени) по адресу: 460024, г. Оренбург, ул.Аксакова, д.18/1 |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации | Документация о закупке (извещение, закупочная документация о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме со всеми приложениями) доступно для ознакомления без взимания платы на официальном сайте и сайте электронной площадки. Документация о закупке (извещение, закупочная документация о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме со всеми приложениями) на бумажном носителе предоставляется по письменному требованию любого заинтересованного лица, поданного в произвольной форме на имя Заказчика после внесения платы. Срок предоставления документации – в течение 1 дня с момента внесения платы за предоставление документации. Выдача документации в последний день подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме не осуществляется. Размер платы за предоставление документации: 500,00 рублей, в т.ч. НДС. Реквизиты для перечисления оплаты за предоставление документации: Наименование получателя - ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области», ИНН 5610114086, КПП 561201001, р/с 40603810400004000047 в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» г. Оренбург, к/с 30101810400000000885, БИК 045354885. Назначение платежа: «За документацию о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на поставку транспортного средства «Мобильная лаборатория (лаборатория контроля качества и диагностики), выполненная на базе а/м «Форд» Комби 3000». Место предоставления документации: 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, д.18/1. Документация на бумажном носителе и документация, размещенная на официальном сайте, являются идентичными. Предоставление документации в форме электронного документа не предусмотрено. Электронная версия документации о закупке предоставляется для ознакомления на сайте: www.zakupki.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru. |
|  | Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам запроса ценовых котировок в электронной форме разъяснений | Любой участник закупки вправе направить Заказчику, запрос о разъяснении положений запроса ценовых котировок в электронной форме путем заполнения соответствующих форм на сайте оператора электронной площадки. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении разъяснений, но в любом случае не позднее срока окончания подачи заявок Заказчик осуществляет размещение разъяснений положений запроса ценовых котировок в электронной форме на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки, если указанный запрос поступил к Заказчику до дня окончания подачи заявок. |
|  | Срок и порядок отказа от проведения запроса ценовых котировок в электронной форме, изменения запроса ценовых котировок в электронной форме | Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки. Участники закупки, подавшие заявки на участие в закупке до внесения изменений в закупочную документацию о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме вправе подать новые заявки только после отзыва поданных ранее заявок. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса ценовых котировок в электронной форме в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме. Информация об отказе от проведения запроса ценовых котировок в электронной форме размещается на официальном сайте в день принятия решения об отказе. Участникам, подавшим заявки на участие в закупке, направляются уведомления об отказе от проведения запроса ценовых котировок в электронной форме с одновременным возвратом поданных ранее заявок. |

5. Требования к содержанию и составу заявок на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме

5.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме:

Заявка на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме подается участником закупки по форме (приложение №2), указанной в закупочной документации о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме и только в пределах срока, предусмотренного закупочной документацией о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме. Все поля формы подлежат заполнению.

Несоблюдение указанных в настоящем пункте требований является основанием для признания заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме несоответствующей требованиям закупочной документации о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме и является основанием для принятия решения об отклонении такой заявки от участия в запросе ценовых котировок в электронной форме.

5.2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом запроса ценовых котировок в электронной форме, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса ценовых котировок в электронной форме, их количественных и качественных характеристик:

при описании поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) участники закупки обязаны указывать конкретные (точные) показатели, соответствующие требованиям, указанным в настоящей закупочной документации. Участники закупки обязаны применять только общепринятые термины и сокращения. Описание поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) должно быть достоверным.

Участники закупки обязаны указать в заявке на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме наименование товара, марку, модель товара, наименование производителя, страну происхождения товара.

Несоблюдение указанных в настоящем пункте требований является основанием для признания заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме несоответствующей требованиям закупочной документации о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме и является основанием для принятия решения об отклонении такой заявки от участия в запросе ценовых котировок в электронной форме.

6. Требования к участникам запроса ценовых котировок в электронной форме и перечень документов, представляемых участниками запроса ценовых котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

6.1. К участию в настоящем запросе ценовых котировок в электронной форме допускаются только лица, соответствующие требованиям установленным Положением о закупках для нужд ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» и настоящей закупочной документации.

6.2. Перечень документов, представляемых участниками запроса ценовых котировок в электронной форме в составе заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Для юридических лиц:

1)      Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

2)      Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;

3)      Лицензии (при наличии);

4)      Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупках в электронной форме, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

5)      Устав юридического лица (все страницы);

6)      Документ о назначении/избрании руководителя юридического лица (который выдал доверенность представителю юридического лица / руководителю филиала);

7)      Выписка из ЕГРЮЛ с соответствующими сведениями;

8)      Доверенность лица, подписывающего договор (в случае подписания договора  представителем юридического лица / руководителем филиала);

9)      Положение о филиале, если договор подписывает руководитель филиала;

10)   Банковские реквизиты (заверять не обязательно).

Для индивидуальных предпринимателей:

1)      Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

2)      Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ;

3)      Копия паспорта;

4)      Выписка из ЕГРИП с соответствующими сведениями;

5)      Банковские реквизиты (заверять не обязательно).

Несоблюдение указанных в настоящем пункте требований (в том числе непредоставление указанных документов, предоставление документов в неполном объеме, в нечитаемом виде) является основанием для признания заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме несоответствующей требованиям закупочной документации о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме и является основанием для принятия решения об отклонении такой заявки от участия в запросе ценовых котировок.

7. Срок заключения договора по итогам закупки: В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме.

Приложения:

1. Проект договора, заключаемого по итогам закупки – на 4 листах.

2. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок на 1 листе.

Приложение № 2 к закупочной документации о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме

Заявка на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме № ______ (указывается номер запроса ценовых котировок в электронной форме)

Кому: (указывается наименование Заказчика)

| Наименование (для юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридических лиц) |  |
| Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) |  |
| Место жительства (для физических лиц) |  |
| ФИО (полностью), должность руководителя (для юридических лиц) |  |
| Контактное лицо, телефон, e-mail |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| расчетный счет |  |
| наименование банка |  |
| корр. счет |  |
| БИК |  |

1. Изучив направленный Вами запрос ценовых котировок в электронной форме, предлагаем осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) на следующих условиях:

| № п/п | Наименование товаров, в том числе марка, модель товара, наименование производителя, страна происхождения товара | Описание поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик | Кол-во, ед. изм. | Предлагаемая цена договора, руб. РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

2. ___________________ (наименование участника закупки) выражает согласие исполнить условия договора, указанные в закупочной документации о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме с учетом наших предложений, которые мы просим включить в договор.

3. Порядок формирования цены договора: ______________________________________ (участником закупки указывается порядок формирования цены договора в соответствии с закупочной документацией о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме).

4. К настоящей заявке прилагаются и являются ее неотъемлемыми частями следующие документы: _________________________ (участником закупки указывается перечень прилагаемых документов или указывается информация об отсутствии прилагаемых документов).

Участник закупки       ____________________/_____________________/

М.П.